## Slide 1: Hankeohjauksen prosessi, vaiheet, tavoitteiden ja vastuiden asettaminen sekä innovaatiopisteet
Hanke2022 rakennushankkeen ohjaamisessa
14.3.2025
Petri Jaarto

## Slide 2: Projektin luonti
Uusi projekti luodaan klikkaamalla ”Luo uusi hanke”-painiketta. Projektin luomiseen tarvitaan kohteen perustiedot, sekä tieto siitä mitä valmista kriteeristöä aiotaan käyttää.
Hankkeen luominen edellyttää, että käyttäjällä on yritystason pääkäyttäjäoikeus.

## Slide 3: Tavoitteen asettamisen vaiheet
Tavoitteen asettaminen tulisi tehdä hankesuunnittelu- tai suunnitteluryhmän yhteistyönä
1. Alustava tavoite
  Käydään läpi kaikki kriteerit
  Päätetään
    Tavoiteltavat kriteerit , merkitään kriteeri statuksella ”tavoitellaan”
    Lisätarkastelua vaativat kysymykset (Potentiaali), merkintä komenttikenttään
    Ei-tavoiteltavat kriteerit, merkitään statuksella ”Ei tavoitella”
2. Lisätarkastelut potentiaalisille parannuksille
  Tarkennetaan potentiaalisten parannusten osalta
3. Lopullisen ympäristöluokitustavoitteen asettaminen

## Slide 5: Suunnitteluvaiheen ohjauksen tarkoitus
Tavoitteenasetanta
Hankkeen kannalta kriittisten tekijöiden tunnistaminen
Tietoiset valinnat
Suunnittelun ohjaus
Dokumentointi koko vaiheen ajan

## Slide 6: Suunnittelun ohjaus
Suunnittelukokouksessa hyödynnetään työkalusta tulostettavia raportteja
Jokaisessa suunnittelukokouksessa oma kohta Rakennustiedon ympäristöluokitukselle
Liitteeksi tulostetaan ”Projektin tilanneraportti”->lyhyt hankeraportti
  Tavoiteltava taso
  Todistusaineiston tilanne vastuittain
Käsitellään ongelmakohdat
  Todetaan mahdolliset ongelmakohdat ja päätetään jatkotoimenpiteet
Suunnittelukokousten välissä hankkeen osapuolet
  Voivat tulostaa ”Projektin tehtävälistan” omalta vastuualueeltaan (lyhyt hankeraportti, jossa vastuuhenkilö valittuna)
  Lisäävät valmistuneet todistusaineistot verkkopalveluun
Mikäli kaikki vaadittavat todistukset on toimitettu, suunnittelija merkitsee kriteerin statuksella ”valmis”

## Slide 7: Ongelmakohdat ja todistusaineistojen täydentäminen
Mikäli suunnittelija havaitsee ongelman ehdon saavuttamisen kanssa, suunnittelija merkitsee ehdon tilan statukseen ”ongelma” ja lisää kommentin
Ongelmakohdat käydään läpi projektipäällikön kanssa sekä suunnittelupalavereissa
Todistusaineistot täydennetään liittämällä uusi aineisto vaatimukseen. Samalla kirjoitetaan kommenttikenttään viesti
Suunnittelijan merkitsemät ongelmakohdat
YL-työkalun yleisnäkymässä

## Slide 8: Todistusaineistojen liittäminen vaatimukseen
Suunnitteluvaiheen todistusaineistot liitetään kriteerin vaatimukseen
Vaatimuksessa avataan kohta Lisää tiedosto, jonka jälkeen tiedoston voi liittää joko hakemalla tiedostosta tai raahaamalla katkoviivalaatikon päälle
Kun tiedosto on liitetty, muista lähettää tiedosto, jolloin työkalu lataa tiedoston vaatimuksen kohdalle
Lisää aina kommentti jos liität dokumentin tai poistat sen

## Slide 9: Kriteeristöopas vs YL-työkalu

## Slide 10: Innovaatiot

## Slide 11: Innovaatioiden käsittely
Innovaatiot liittyvät Rakennustiedon ympäristöluokituksen kriteereihin
Yksittäisestä innovaatiosta pisteitä 1-3, maksimissaan 10 pistettä
  Aikaisemmin kaikista 2 pistettä
Voi hyödyntää aiemmin hyväksyttyjä tai sitten juuri haettuja
Pisteet ovat voimassa sen mukaan koska projekti on rekisteröity
Innovaation hakeminen:

## Slide 12: Innovaation hakeminen
Innovaatiohakemuksessa tulee esittää seuraavat hyväksynnän perusteet:
  Innovaation kuvaus ja yleistasoinen tavoite
  Laskennallinen tai perusteltu kestävän kehityksen vaatimukset täyttävä hyöty ja sen suuruus suhteessa tavanomaiseen rakentamiseen
  Ehdotus innovaation saavuttamisen teknisestä vaatimustasosta
    Hanke: suunnittelu ja rakentaminen
    Käyttö
  Kuvaus tavoitteen saavuttamisesta hyödyntäen esitettyä teknistä- tai suunnitteluratkaisua
  Muut ratkaisut yleistasoisen tavoitteen saavuttamiseksi esitetyn ratkaisun lisäksi
  Innovaation rajaukset

## Slide 13: Innovaatioiden hyödyntäminen
Vain hyväksytyistä ja julkaistuista innovaatioista saa pisteitä
YL-työkalussa voi mainita hyväksytyn innovaation numeron
Tarvittava todistusaineisto löytyy innovaatiolistauksesta

## Slide 14
Suunnittelun ohjaus

## Slide 15: P1.2 Talotekninen toiminnanvarmistus ja valvonta
50% vähimmäisvaatimuksena 3, 100% 4-5 tähteä
1-3, peruskorjauksissa 4
    Suunnittelua valvovat ja toiminnanvarmistuksesta vastaavat asiantuntijat; LVISA
    Toiminnanvarmistusuunnitelma
      Energiatehokkuustavoitteiden varmistaminen suunnitelmista
    Peruskorjauksissa: toiminnanvarmistussuunnitelma myös käyttöön jääville järjestelmille
5-6
    Toiminnanvarmistussuunnitelmassa mittausvaatimukset

## Slide 16: P1.3 Käytön opastus
100% vaatimus 3 - 5 tähteä
Asukkaille tai käyttäjille erillinen käyttäjäohje
    Rakennuttajan vakuutus
Ylläpitohenkilöstölle erillinen perehdytysaineisto
    Rakennuttajan vakuutus

## Slide 17: P2.1 Kosteusteknisten riskien hallinta suunnittelussa
75% vähimmäisvaatimuksena 3-5 tähteä
75% Systemaattinen kosteudenhallinta
Puolueeton ja pätevä suunnitteluvaiheen kosteudenhallintakoordinaattori
Kosteustekninen riskiarvio tehty RIL 250
kuivumisaikalaskelmat tehty ja tarkastettu hankkeen realistinen aikataulu
suunnitteluvaiheen kosteudenhallintaselvitys tehty, joka sisältää kosteusteknisen riskitarkastelun
25% Ulkopuolinen riskitarkastelu TAI vain tavanomaisia rakenteita
Vaativille kosteusteknisen riskin rakenteille on tehty erillinen hankkeen ulkopuolisen asiantuntijan tekemä rakennusfysikaalinen tarkastus
Suunnitelmien toteuttamiskelpoisuus suunnitteluryhmän ja pääurakoitsijan kanssa

## Slide 18: P2.2 Työmaan kosteudenhallinta
75% vähimmäisvaatimuksena 2-3 tähteä, 100% 4-5 tähteä
75%
Kosteudenhallintakoordinaattorin työohjelma
Kuivumisaikalaskelmat päivitetty
Kuivumisaikakriittisten rakenteiden tunnistus
Urakka-asiakirjoissa on esitetty vaatimus
    Herkkien materiaalien varastointi
    Kosteusmittaussuunnitelma ja mittaajan pätevyys
    Olosuhteiden seuranta ja valvonta
25% aikataulukriittisten rakenteiden mittaukset
    Vähintään kaksi kertamittausta tai jatkuva seuranta

## Slide 19: Y1.1 Elinkaaren hiilijalanjälki
15% säästöä vähimmäisvaatimuksena 3 tähteä
30% säästöä vähimmäisvaatimuksena 4-5 tähteä
25% 1-2
    Tuotevaiheen hiilijalanjäljen laskenta
    Rakennusmateriaalien hiilijalanjäljen tuloksia on rakennusnimikkeittäin verrattu vastaavien kohteiden hiilijalanjälkeen ja erojen syyt on analysoitu
75% 3
    Elinkaaren hiilijalanjäljen säästö suhteessa vertailuratkaisuun. Säästö lasketaan erillisellä elinkaaren hiilijalanjäljen laskurilla.

## Slide 20: Y2.1 Energiatehokkuus
20% vähimmäisvaatimuksena 2 tähteä
30% vähimmäisvaatimuksena 3 tähteä
40% vähimmäisvaatimuksena 4-5 tähteä
Parempi tehokkuus, E-todistus, kuin määräysten vaatimus
Käytetyt energiatodistuksen laskennan ohjearvoja paremmat energiatodistuksen laskenta-arvot on dokumentoitu energiaselvityksen liitedokumenteissa.

## Slide 21: S1.1 Lämpöolosuhteet
Asuinrakennukset
50% vähimmäisvaatimuksena 3-5 tähteä
50% 1-2; S3
    Passiivisten jäähdytysratkaisujen hyödyntäminen on tarkasteltu olosuhdesimuloinneilla
    operatiivinen lämpötila pysyy sisäilmaluokan S3 mukaisissa rajoissa vähintään 80 % käyttöajasta
50% 3; S2
    operatiivinen lämpötila pysyy sisäilmaluokan S2 mukaisissa rajoissa vähintään 80 % käyttöajasta

## Slide 22: S1.1 Lämpöolosuhteet
Toimitilat
25%vähimmäisvaatimuksena 3 tähteä, 50% 4-5 tähteä
25% Lämpöolosuhteiden seurattavuus
25% S2
50% S1

## Slide 23: S1.2 Sisäilman laatu
Asuinrakennukset
25% Parannettu sisäilman laatu
    Mm. makuuhuoneisiin tuodaan raikasta esilämmitettyä ilmaa vähintään 8 dm3/s/hlö
    Kaikissa asunnoissa koko asunnon ilmanvaihtuvuus on vähintään 0,6 krt/h
25% Vedoton ilmanjako oleskelutiloihin
    Oleskeluvyöhykkeellä ilmannopeus alle 0,17 m/s
25% Ruuanvalmistuksen epäpuhtauksien poisto
    Liesituulettimen tai liesikuvun ilmamäärä on tehostustilanteessa vähintään 20 dm3/s riittävän rasvanpoiston varmistamiseksi
25% Tuloilman puhtaus varmistettu
    Ei ulospuhallusilman sekoittumista

## Slide 24: S1.2 Sisäilman laatu
Toimitilat
50% vähimmäisvaatimuksena 2-5 tähteä
50% S2
    Oleskelutilojen ilmanvaihto siten että CO2-lisä pysyy S2 rajoissa käyttöaikana
    Suuren ja vaihtelevan kuorman tiloissa tilakohtainen ilmanlaadun mittaus
    Peruskorjauksissa tuloilman esilämmitys koneellisen poiston kohteissa
50% S1
    CO2-lisä pysyy alle S1 rajan käyttöaikana

## Slide 25: S1.4 Materiaalien emissiot
50% vähimmäisvaatimuksena 3 tähteä, 75% 4-5 tähteä
50% Vähäpäästöiset sisämateriaalit
    Höyrynsulun sisäpuolella käytetyt maalit, liimat, lattiamatot ja lattiapinnoitteet sekä puulevyt täyttävät materiaalien päästörajat.
    Kohteeseen asennettavat kiintokalusteet ovat vähäpäästöisiä
    Kohteeseen tulevat epäorgaaniset kuidut tulee suojattuja tai koteloituja kaikissa sisäilmaan rajoittuvissa tiloissa
    Peruskorjauksissa haitta-aineet (PAH-yhdisteet, kreosootti, asbesti) tulee poistaa urakka-alueelta
25% Kiintokalusteet ovat vähäpäästöisiä
25% Huoneilman laatu on osoitettu mittauksin
    Rakennuksen käyttöönotossa hyväksytyillä mittausmenetelmillä tehdyt mittaukset osoittavat, että huoneilman kokonaispitoisuudet alittuvat valmiissa rakennuksessa ennen käyttöönottoa

## Slide 26
Rakentamisen ohjaus

## Slide 27: Rakennusvaiheen todistusaineistojen kokoaminen
Urakoitsijan kokoamat raportit
  Työmaan loppuraporteista sekä työmaan kokoamasta dokumenteista.
    Materiaaliemissiot, työmaan kosteudenhallinta, työmaan puhtaudenhallinta
  Työmaasuunnitelman hankkeen alkuvaiheessa
Vastaanoton toimintakokeet ja mittaukset
  Vesikalusteet, akustiset mittaukset, emissiomittaukset
Valvojien tekemät käyttöönottovaiheen tarkastukset
  Energiamittaukset, ilmanlaatuun liittyvät tekniset ratkaisut
Suunnitteluvaiheen tavoitteiden toteutuminen todennetaan ensisijaisesti käyttöönottovaiheen mittauspöytäkirjalla kuten ilmatiiviysmittaukset
  Valvojien tarkastukset
  Voidaan todentaa toteutuksen vastaavuus suunnitelmiin
Todistusaineistot lisätään työkaluun auditointia varten

## Slide 28: P1.2 Talotekninen toiminnanvarmistus ja valvonta
50% vähimmäisvaatimuksena 3 tähteä, 100% 4-5 tähteä
1-4
    Toiminnanvarmistusuunnitelma
      Toimintakoepöytäkirjat
      Toiminnanvarmistuksen yhteenvetoraportti
    Peruskorjauksissa: toiminnanvarmistussuunnitelma myös käyttöön jääville järjestelmille > toiminnanvarmistuspöytäkirjat ja puuteluettelot
5-6
    Raportit tehdyistä mittauksista

## Slide 29: P1.3 Käytön opastus
100% vaatimus 3-5 tähteä
Asukkaille tai käyttäjille erillinen käyttäjäohje
    Käyttöopas
Ylläpitohenkilöstölle erillinen perehdytysaineisto
    Perehdytysaineiston sisällysluettelo
    Perehdytyssuunnitelma

## Slide 30: P2.1 Kosteusteknisten riskien hallinta suunnittelussa
75% vähimmäisvaatimuksena 3-5 tähteä
75% Systemaattinen kosteudenhallinta
Pöytäkirja riskitarkastelujen läpikäynnistä urakoitsijan kanssa
25% Ulkopuolinen riskitarkastelu TAI vain tavanomaisia rakenteita
Riskiluokkien R2 ja R3 rakenteiden työmaatoteutuksen kosteustekniset tarkastusten pöytäkirjat pätevän kosteusteknisen valvojan tekeminä

## Slide 31: P2.2 Työmaan kosteudenhallinta
75% vähimmäisvaatimuksena 2-3 tähteä, 100% 4-5 tähteä
Työmaakokouspöytäkirjaotteita
Kosteusmittauspöytäkirjat
Toimenpiteiden tarkastukset
25% aikataulukriittisten rakenteiden mittaukset
    Vähintään kaksi kertamittausta tai jatkuva seuranta

## Slide 32: Y1.1 Elinkaaren hiilijalanjälki
15% säästöä vähimmäisvaatimuksena 3 tähteä
30% säästöä vähimmäisvaatimuksena 4-5 tähteä
25% 1-2
    Rakennusmateriaalien hiilijalanjäljen tuloksia on rakennusnimikkeittäin verrattu vastaavien kohteiden hiilijalanjälkeen ja erojen syyt on analysoitu
75% 3
    Elinkaaren hiilijalanjäljen säästö suhteessa vertailuratkaisuun. Säästö lasketaan erillisellä elinkaaren hiilijalanjäljen laskurilla >tulokset päivitetty.

## Slide 33: Y2.1 Energiatehokkuus
20% vähimmäisvaatimuksena 2 tähteä
30% vähimmäisvaatimuksena 3 tähteä
40% vähimmäisvaatimuksena 4-5 tähteä
Käyttöönottovaiheessa päivitetty lopullinen energiatodistus ja tarkastusmuistio lopullisen toteutuksen vastaavuudesta energiatodistuksen laskenta-arvoihin

## Slide 34: S1.1 Lämpöolosuhteet
Asuinrakennukset
50% vähimmäisvaatimuksena 3-5 tähteä
50% 1-2; S3
    Tarkastusmuistio olosuhdesimulointien lähtötietojen oikeellisuudesta
50% 3; S2
    Tarkastusmuistio olosuhdesimulointien lähtötietojen oikeellisuudesta

## Slide 35: S1.1 Lämpöolosuhteet
Toimitilat
25% vähimmäisvaatimuksena 3 tähteä ja 50% 4-5 tähteä
25% Lämpöolosuhteiden seurattavuus
25% S2
    Tarkastusmuistio automaation ja antureiden toteutuksesta
    Tarkastusmuistio olosuhdesimulointien laskentaperusteiden toteutumisesta
50% S1
    Tarkastusmuistio olosuhdesimulointien laskentaperusteiden toteutumisesta

## Slide 36: S1.2 Sisäilman laatu
Asuinrakennukset
25% Parannettu sisäilman laatu,
25 % Vedoton ilmanjako oleskelutiloihin
25% Ruuanvalmistuksen epäpuhtauksien poisto
25% Tuloilman puhtaus varmistettu, 25 % painoarvosta

## Slide 37: S1.2 Sisäilman laatu
Toimitilat
50% vähimmäisvaatimuksena 2-5 tähteä
50% Hyvä sisäilma ja ilmanvaihto
    Ilmavirtojen mittaus- ja säätöpöytäkirja
    Tarkastusmuistio tilasäätimien toteutuksesta sekä automaation ohjausarvoista
    Peruskorjauksissa tarkastusmuistio suunnitelman mukaisesta toteutuksesta
50% Korkeatasoinen sisäilma ja ilmanvaihto
    Ilmavirtojen mittauspöytäkirja

## Slide 38: S1.4 Materiaalien emissiot
50% vähimmäisvaatimuksena 3 tähteä, 75% 4/5 tähteä
50% Vähäpäästöiset sisämateriaalit
    Yhteenveto käytetyistä tuotteista ja niiden sertifikaateista
    Kiintokalusteen sertifikaatti tai osakomponenttien luettelo ja sertifikaatit
    Tarkastuspöytäkirjat epäorgaanisia kuituja sisältävien rakennusosien toteutuksesta
    Peruskorjauksissa: Tarkastuspöytäkirjat haitta-aineiden poistosta
25% Kiintokalusteet ovat vähäpäästöisiä
25% Huoneilman laatu on osoitettu mittauksin
    Mittauspöytäkirja

## Slide 39
Työmaan todentavat tarkastukset

## Slide 40: Varmennukset työmaan valmistelussa
P2.2 Työmaan kosteudenhallinta
  Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyys
  Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma
  Työmaan aikataulu ja kuivumisajat
  Työmaavaiheen kokouskäytäntöjen varmennus
P3.1 Työmaan ympäristövaikutukset
  Työmaan ympäristösuunnitelma
  Jätehuoltosuunnitelma
  Hulevesien käsittely ja ongelmajätteiden säilytys työmaalla
P3.2 Puhtaudenhallinta
  P1 puhtaudenhallintasuunnitelma
  Puhtauskonsultti ja –valvonnan sisällön varmennus
Y1.2 Materiaalitehokkuus
  Työmaan hankintasuunnitelma
  Hankintojen varmennus
P3.1 Työmaan ympäristövaikutukset
  Työmaan tarkastus aloituksessa

## Slide 41: Todistusaineisto rakentamisvaiheessa
Pääosa suunnitteluvaiheessa todennetuista kriteereistä tulee todentaa käyttöönotossa
Työmaan loppudokumentit
  Työmaan hankintojen ja seurannan koonti
Kohdemittaukset työmaalla 4 kriteerissä
  Osoittaa suunniteltujen vaatimusten saavuttamisen
Kohdetarkastukset 12 kriteerissä
  Tarkoituksena osoittaa suunnitelmien mukainen toteutus kohteessa
  Varmistaa vaatimusten täyttymisen
Talotekniset toiminnanvarmistukset
  Mittaukset pääosin TATE-urakoitsijoiden tekemänä
  Mittaus- ja tarkastuspöytäkirjat

## Slide 42: Työmaan loppudokumentit
P1.3 Käytönopastus
  Perehdytyssuunnitelma ja perehdytysaineiston koonti
P2.2 Kosteudenhallinnan dokumentointi
  Kuivumisolosuhteiden seurantatulokset viikoittain
  Kosteusmittausten ja pinnoituslupien yhteenveto
  Työmaakokousmuistio kosteusteknisestä seurannasta kuukausittain
P3.1 Työmaan ympäristövaikutukset
  Energia-, polttoaine- ja vedenkulutukset kuukausittain ja yhteensä
  Jätemäärät jakeittain, kuukausittain ja yhteensä
  Jätteiden kierrätysaste (ilman polttoa tai jatkolajittelua jäteasemalla)
Y1.2 Materiaalitehokkuus
  Dokumentaatio materiaalitehokkaista tuotteista ja tukevat määrälaskennat
  Luettelo EPD/ISO14001 tuotteista ja todentavat dokumentit
S1.4 Materiaaliemissiot
  Luettelo käytetyistä maaleista, liimoista, lattiamatoista, rakennuslevyistä ja akustiikkalevyistä ja todentavat sertifikaatit
  Luettelo kiintokalustetoimittajista ja käytetyistä puutuotteista, liimoista ja maaleista

## Slide 43: Mittaukset käyttöönottossa
P3.1 Puhtaudenhallinta
  Ilmanvaihtokoneiden ja kanavien pölykertymät alle P1 tason ennen toimintakokeita
    tarkastettu visuaalisesti ja/tai mittauksin
  Tilapintojen pölykertymät ennen toimintakokeita
    Tasopinnat ja alakaton yläpuolet
  Tilapintojen pölykertymät ennen vastaanottoa
    Tasopinnat ja lattiat
Y3.1 Vesikalusteiden virtaamat
  Mittauspöytäkirja virtaamamittauksista
S3.1&S3.2 Akustiset mittaukset
  Tila-akustiikan mittaukset pistekokeina
    Jälkikaiunta-aika
    Puheenerottavuus
  Väliseinien ääneneristävyys pistekokeina
S1.4 Emissiomittaukset
  Pistekokeina tVOC ja Formaldehydi

## Slide 44: Tarkastusmuistiot käyttöönottovaiheen tarkastuksista
Kohdetarkastuksista vastaa tai ne hyväksyy puolueeton taho
  Ei osa työmaaorganisaatiota
  Luontevin tarkastaja rakennustöiden tai talotekniset valvojat tai ympäristökonsultti
Tarkastusmuistion vaatimukset
  Kohteen nimi, päivämäärä ja tekijät
  Hyväksyntä, jos työmaan itse tekemiä tarkastuksia
  Vaatimukset tarkastusmuistion dokumentoinnille kullekin kriteerille
    Todennettava kriteeri (ja kohteeseen liittyvät tarkennukset)
    Tulos ja huomiot
    Valokuvatodisteet
  Muoto vapaa, mutta tulee osoittaa saavuttaminen myös valokuvin tai muuhun todistusaineistoon perustuen

## Slide 46: P1.2 Talotekninen toimivuuden varmennus - Parhaiden käytäntöjen mittaukset
Kiinteistön lämmitysjärjestelmät
  SFS-EN 14336:2005 Keskuslämmitysjärjestelmät
  Toimintakoepöytäkirja, kattilan toimintakoe, kattilan hyötysuhteen mittaus
Jäähdytysjärjestelmät ja lämpöpumput
  SFS-EN 378-2:2009 + A1 Kylmäkoneistot ja lämpöpumput. Osa 2: Suunnittelu, rakenne, testaus, merkintä ja dokumentointi
  Toimintakoepöytäkirja, toiminnan hyötysuhteen mittaus
Ilmanvaihtojärjestelmät
  SFS-EN 12599:2000 Rakennusten ilmanvaihto, Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien käyttöönottomenettelyt ja mittausmenetelmät
  Toimintakokeet, Ilmamäärien mittauspöytäkirja ja painetasot koneella
  SFP mittaukset (LVI 30-10349), Kanavistojen tiiveyskoe, äänenpainetasojen mittaus
Ilmanvaihtojärjestelmän toiminnalliset mittaukset (EN12599 6.1)
Käyttövesijärjestelmä
  Kalusteiden virtausmittaukset, Lämpimän käyttöveden paluun lämpötilan seuranta
Valaistusjärjestelmät
  Valaistusvoimakkuusmittaukset pistokokeina, valaistusohjausten tarkistus (liike-, läsnäoloja päivänvalo-ohjaukset), viiveiden ohjelmointipöytäkirja
Rakennusautomaatio
  Sähkötietokortit ST 711.04, ST 730.01, ST 730.02
  Asennus- ja kytkentätarkastuspöytäkirja, Toiminnantarkastuspöytäkirja

## Slide 47: SFS EN12599 ILMANVAIHTO- JA ILMASTOINTIJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖÖNOTTOMENETTELYT JA MITTAUSMENETELMÄT
Osittaisessa ilmastointijärjestelmässä (Suomessa tyypillinen) mitataan/varmennetaan seuraavat
Ilmanvaihtokoneittain (vain työ- ja ryhmätyötiloja palvelevat)
  moottorin ottama sähkövirta [E.6] (SFP luku)
    Ilmankäsittelykoneen moottoreiden ottama sähkövirta kunkin vaiheen viimeisen varokkeen jälkeen
  Ulko-, tulo- ja poistoilmavirta [E.1]
    Mittaus kanavan poikkipinta-alalta monipistemittauksella pitot-putkella tai siipipyöräanemometrillä
    paine-eromittauksena ilmavirran kuristuslaitteen yli
  ilman lämpötila [E.3]
    Tuloilman lämpötilan oikeellisuuden varmennus ennen tuloilmakanavistoa
  suodattimen painehäviö [E.7]
    Mitattuna joko erikseen manometrillä tai ilmanvaihtokoneen paine-eromittauksista
Huonetiloista
  ilman lämpötila huoneessa [E.3]
    Mitataan 10-15% työ- ja ryhmätyötiloista (laajuuden mukaan), vähintään 4 mittapistettä
    Valitaan kattavasti eri tilatyypeistä
    Yksi mittapiste alle 20m2 huoneissa, muissa useampi mittauspiste
    Valitaan kriittinen piste, yleensä työpiste

## Slide 48
Auditointi

## Slide 49: Projektin auditointi ja luokitus
YL-luokituksen auditoinnin järjestämisestä vastaa Rakennustieto
Auditoinnilla varmistetaan tasapuolinen kohtelu kaikille hankkeille ja hankkeiden tulosten vertailtavuus
Auditoijat ovat koulutettuja ja tentin läpäisseitä sekä luokitusryhmän hyväksymiä
Auditoijan tehtävänä on tarkastaa hankkeen toteutuman vastaavuutta kriteerien vaatimuksiin

## Slide 50: Auditointiprosessi
Kun kaikkien todistusaineistojen status on ”hyväksytty”, tulee oikeaan reunaan hankkeen etusivulle nappi ”tilaa auditointi”.
Kun projektin tietty vaihe on lähetetty auditoitavaksi ei kyseiseen vaiheeseen liittyen voi tehdä enää muutoksia. Kaiken todistusaineiston statukseksi tulee automaattisesti tilaan ”auditoitavana”
Auditoinnissa kriteerien tila vaihdetaan auditoinnin perusteella joko:
  hyväksytään ja statukseksi vaihdetaan ”auditoitu”
  palautetaan hankkeelle täydennettäväksi statuksella ”ongelma”. Auditoija kommentoi kaikki hylätyt kriteerit ja perusteet hylkäykselle
”ongelma” statuksella merkittyjä kohtia voi täydentää. Kun kriteerit on täydennetty ja hakemus lähetetty uudestaan, auditointi jatkuu.
Kun kaikki kriteerit on auditoitu, tulee siitä viesti projektipäällikölle
Luokitustyöryhmä tarkistaa auditointiraportit ja päättää auditoinnin hyväksymisestä

## Slide 51: Auditointi kaaviona

## Slide 52
KIITOS
Petri Jaarto
petri.jaarto@rakennustieto.fi