## Slide 1: YL-luokituksen käyttö rakennuksen elinkaaren hallinnassa: luokituksen rakenne ja kriteerit, prosessi, vastuut ja osapuolet sekä käytön tuki
Petri Jaarto| 14.3.2025

## Slide 2: Rakennustieto on osa RTS-konsernia
Rakennustietosäätiö RTS tukee laadukkaan ja kestävän rakennetun ympäristön toteuttamista, jossa ihminen voi hyvin. Toiminnan perustan muodostaa laaja-alainen yhteistyö kiinteistö- ja rakentamisalan eri toimijoiden kanssa. Toimikunnissa työskentelee vuosittain luotettavan tiedon, sopimusasiakirjojen ja laatuvaatimusten laatimisen parissa noin 500 toimialamme ammattilaista.
Rakennustieto on Rakennustietosäätiö RTSn omistama osakeyhtiö ja osa RTS-konsernia.
Rakennustieto tuo Rakennustietosäätiön toimikunnissa syntyneen tietopääoman kuten RT-kortiston ja RYLit digitaalisina palveluina osaksi kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden arkea.
Rakennustiedon uusia kasvavia palveluita ovat varmentamisen palvelut ja toimialan tuottavuutta parantavat vakioidun, digitaalisen tuotetiedon palvelut.
Tuotot ohjautuvat Rakennustietosäätiön toiminnan kautta koko kiinteistö- ja rakentamisalan kehittämiseen – ja lopulta meidän kaikkien hyväksi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

## Slide 3
10
50
51
8000
Liikevaihto n.10 milj. eur.
Rakennustietolaista
NPS
Asiakasta
Kiinteistöomistajat ja rakennuttajat
Suunnittelijat
Rakennustuote- teollisuus ja maahantuojat
Rakennusliikkeet ja urakoitsijat
Rakennusmateriaali- ja tarvikekauppa
Rakennusalan sovelluksia kehittävät
yritykset

## Slide 4: Palvelumme kattavat rakentamisen kaikki elinkaaren vaiheet
Ohjeet
Varmentaminen
Tuotetieto
Rakentaminen
Sopiminen
Tietokanta, haku ja rajapinta

## Slide 5: Mikä on Rakennustiedon ympäristöluokitus?
Viherkerroin Säilytettävät luontoarvot, monipuoliset viheralueet, vehreys
Hiilijalanjäljen laskenta Ilmastoselvityksen mukaisesti
Säästö vertailurakennuk-seen
iWater resilienssi
Hulevedet
EPD ja Ilmastoselos-te
Materiaalien ympäristö-vaikutukset, kemikaalit ja materiaali-tehokkuus
Päivänvalo-kerroin
Eurooppalaiset päivänvalostandardit
Kosteustekni-nen varmennus
Suunnittelussa ja
rakentamisessa
P1-puhtaus-luokitus
Työmaan puhtauden hallinta
M1-luokitus ilmanvaihto-tuotteille
Puhtaat kanavat
M1-luokitus rakennus-materiaaleille ja kalusteille
Vähäpäästöiset tuotteet
Sisäilmasto-luokitus 2018 S1 ja S2-luokat
E-luku
Säästö vertailulukuun
Rakennustiedon ympäristöluokitus huomio:
Suomalaiset olosuhteet,
Suomalaisen lainsäädännön,
Luokitus pohjautuu eurooppalaisiin standardeihin,
Luokitus sitoo yhteen alan jo olemassa olevat hyvät kotimaiset käytännöt,
EU-taksonomian vaatimukset.
Rakennusalan yhdessä kehittämä kansallinen rakennusten ympäristösuorituskyvyn johtamis- ja luokitusjärjestelmä

## Slide 6: Kenelle Rakennustiedon ympäristöluokitus on tarkoitettu ja käyttökohteet
Asuinkerrostalot
Toimitila- ja palvelurakennukset
Pien- ja rivitalot vain hanke
Hankevaihe
Uudisrakentaminen
Käyttövaihe
Olemassa oleva kiinteistökanta
Korjausrakentaminen
Osakorjaus-rakentaminen
Laajennus ja käyttötarkoituksen muutos
Rakennustiedon ympäristöluokitus on tarkoitettu rakennushankkeiden tilaajille ja rakennuttajille, jotka haluavat rakentaa ympäristövastuullisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti. Rakennustiedon ympäristöluokitusta voi käyttää viestinnässä. Tilojen käyttäjät voivat saada lisää tietoa rakennuksen ympäristösuorituskyvystä ja tehdä valintoja sen perusteella.
Rahoituslaitokset voivat hyödyntää luokitusta riskiarvioissaan.
YL-luokitus osoittaa, että projektille on tehty kolmannen osapuolen puolueeton tarkastus ja että hanke täyttää sille asetetut vaatimukset.

## Slide 7: Rakennustiedon ympäristöluokituksen prosessit
Tavoitteen asettaminen/ Hankesuunnittelu
Suunnittelu-vaiheen hakemus
Rakentamis-vaiheen hakemus
Hankeluokitus
1-5 tähteä
Käyttövaiheen rekisteröinti
Käyttövaiheen hakemus
Käyttövaiheen hakemus
Käyttöluokitus
1-5 tähteä
2 vuotta
Käyttöjakso
Vastaanotto
5 vuotta
Käyttöluokitus
1-5 tähteä
Hanke2022
Käyttö2023
Hankeluokitus voimassa aina
Jatkuva parantaminen

## Slide 8: Vihreän rahoituksen myöntämisen ehdot eri investoreilla
 | Danske Bank | Nordea | OP | Kuntarahoitus
Energialuokka - Hankkeet - Olemassa olevat | Määräykset -10 % A tai paras 15 % | - | A tai paras 15 % | A tai paras 15 %
LEED | GOLD | GOLD | GOLD | GOLD
BREEAM | Excellent | Very Good | Very Good | Very Good
Rakennustiedon ympäristöluokitus | 3 tähteä | 2 tähteä | 3 tähteä | 3 tähteä
Lähteet:
https://www.kuntarahoitus.fi/app/uploads/2022/09/Vihrea-rahoitus_Edellytykset-ja-hakeminen-Syyskuu-2022_FINAL_22092022.pdf
Danske Bank: Green finance framework 11/2022
Nordea: nordea.fi, vihreiden hankkeiden luokat 15.2.2023
OP: Corporate bank green bond framework 1/2022

## Slide 9
Hanke2022
Uudisrakennukset ja peruskorjaukset

## Slide 10: Kriteeristö
Kriteeristön ytimessä ovat tärkeimmiksi tunnistetut tekijät rakennushankkeessa
Vähimmäisvaatimuksia liittyen:
  Kosteusteknisten riskien hallinta
  Energiatehokkuus
  Sisäilmanlaatu
Kriteeristö jakautuu pää- ja alaryhmiin
  5 Pääryhmää
  13 Alaryhmää
  28 yksittäistä kriteerikorttia + Innovaatiot

## Slide 11: Kriteerit pääpiirteittäin: pääryhmät ja alaryhmät
Luokituksen kokonaispistemäärä on 100 pistettä + 10 pistettä

## Slide 12: Vähimmäisvaatimukset
Kriteeri | Luokitustaso 2-tähteä | Luokitustaso 3-tähteä | Luokitustaso 4- ja 5-tähteä
P1.2 Talotekninen toiminnanvarmistus |  | 50% | 100%
P1.3 Käytön opastus |  | 100% | 100%
P2.1 Kosteusteknisten riskien hallinta suunnittelussa |  | 75% | 75%
P2.2 Työmaan kosteudenhallinta | 75% | 75% | 100%
Y1.1 Elinkaaren hiilijalanjälki |  | 15% | 30%
Y2.1 Energiatehokkuus | 20% | 30% | 40%
S1.1 Lämpöolosuhteet |  | 25% (50%) | 50%
S1.2 Sisäilman laatu | 50% (-) | 50% (-) | 50% (-)
S1.4 Materiaalien emissiot |  | 50% | 75%
1 tähti; 25p, 2 tähteä; 40p, 3 tähteä; 55p, 4 tähteä;70p ja 5 tähteä; 85p

## Slide 13: Kohdekohtainen soveltuvuus, rakennustyypit ja hanketyypit
Kriteeristö on laadittu rakennushankkeiden ohjausta varten
Rakennustiedon ympäristöluokitus soveltuu seuraaviin hanketyyppeihin:
  Uudisrakennukset
  Peruskorjaukset
  Osaperuskorjaukset
Yksittäiset eri hanketyyppien eroavat vaatimukset on sisällytetty ja ohjeistettu kriteereissä, joten erillisiä kriteeristöjä eri hanketyypeille ei ole.
RTS-ympäristöluokitus soveltuu pääosaan rakennustyypeistä
Työkalussa kaksi erillistä arviointikriteeristöä
  Asuinrakennukset
  Toimitila- ja palvelurakennukset
Rakennushankekohtaiset kriteerit muuttuvat osassa kriteereitä, ennen kaikkea sisäilman laadun osalta
  Yksittäisten kriteerien painoarvot pysyvät samoina.

## Slide 14: Rakennustiedon ympäristöluokitus rakennushankkeen kriteeristön valinta
Asuinrakennuskriteeristöä käytetään:
  Luokka 2: Asuinkerrostalot
Toimitila- ja palvelurakennuskriteeristöä käytetään:
  Luokka 3: Toimistorakennukset
  Luokka 4: Liikerakennukset
  Luokka 5: Majoitusliikerakennukset
  Luokka 6: Opetusrakennukset ja päiväkodit
  Luokka 7: Liikuntahallit pois lukien uima- ja jäähallit
  Luokka 8: Sairaalat (rajataan pois tilat, joissa korkea hygieniavaatimus)
Soveltuvuus tarkastellaan yhteistyössä luokitusryhmän kanssa kohdekohtaisesti
  Luokka 9: Muut rakennukset

## Slide 15: Soveltaminen erityiskohteisiin
Sovellettavuus tarkistettava seuraavissa hankkeissa:
Pelkät tilamuutokset, joissa talotekniikkaan ei tehdä muutoksia
Kohteet, joissa sisäilmastoluokituksen mukaisen ilmanlaadun saavuttaminen ei ole oleellista
Rakennukset, joissa sisäilmaston laadun vaatimukset poikkeavat sisäilmastoluokituksen mukaisesta tavoitetasosta
Kohteet jotka sisältävät pääosin erikoistiloja

## Slide 16: Hankkeen eteneminen Rakennustiedon ympäristöluokituksen työkalussa
Hankesuunnitteluvaihe
Esiselvitys ja kehityspotentiaalin tunnistaminen
Tavoitteiden asettaminen
Suunnitteluvaihe
Tehtävälistojen hyödyntäminen suunnittelun tukena
Vastuunjako projektiryhmälle
Saavuttamisen todentaminen suunnitelmiin perustuen
Todentamismenetelmien ja vaatimusten kirjaaminen urakoitsijalle
Rakennusvaihe
Urakoitsijan raportointi
Suunnitteluratkaisujen todentaminen käyttöönotossa

## Slide 17: Rakennustiedon ympäristöluokituksen työkalu työkalun käyttö hankeen eri vaiheissa
Hanke-suunnittelu
Yleis-suunnittelu
Toteutus-suunnittelu
Rakentaminen
Käyttöönotto
Hankkeen tavoitteen asettaminen
Suunnitteluvaiheen tavoitteenasetannan auditointi, viimeistään ennen runkovaiheen valmistumista
Hankkeen ympäristöluokitus:
Rakentamisvaiheen auditoinnin jälkeen
Auditointi
Auditointi
Hankkeen ohjaus ja seuranta
Rakentamisen ohjaus ja seuranta
Todentavat laskennat
Todentavat suunnitelmat
Työmaan suunnitelmat
Työmaan dokumentit
Toteuman tarkastukset ja varmentavat mittaukset
Suunnitelmien tarkastus
Auditoija
Projektipäälliköt
Suunnittelijat
Urakoitsijat
Valvojat
Notes: 17
Anneka Palm

## Slide 18: Käyttö2023 Käytössä oleville rakennuksille

## Slide 19: Rakennustiedon ympäristöluokitus käytössä oleville rakennuksille
Vastuullisemmin
  Johtaminen
  Hankinnat
  Sisäympäristö
Tehokkaammin
  Käyttö-E
  Mittaus
Kestävämmin
  Hiilijalanjälki
  Kierrätysaste
Elinkaaren ajan
  Tietoisia valintoja kehdosta hautaan

## Slide 20: Luokitustasot
Luokitustasot ja luokitusasteikko vastaa rakennushankkeen kriteeristöä
Minimivaatimukset vain taksonomianmukaisuuteen liittyen
Luokitustaso | Pistemäärä | Ympäristösuorituskyky | Vähimmäisvaatimukset
 | 25 - 40 | Tavanomaista parempi | 
 | 40 - 55 | Hyvä | 
 | 55 - 70 | Korkea | H2.3 ja Y2.2
 | 70 - 85 | Erinomainen | H2.3 ja Y2.2
 | 85 - | Johtava | H2.3 ja Y2.2

## Slide 21: Käyttö2023-kriteeristö jakautuu kolmeen pääryhmään
Kiinteistönhallinta
  Kiinteistöjohtamisen järjestelmät ja ohjaustavat
  Kunnossapidon suunnitelmallisuus, kestävyys ja siivouksen laatu
Ympäristö- ja energia
  Energian- ja vedenkulutuksen hallinta ja ohjaus
  Muut ympäristöaiheet
Hyvinvointi ja terveellisyys
  Sisäilmaston laatu ja käyttäjätyytyväisyys
  Mukana myös päivänvalo ja näkemät
  Käytettävyydessä portaat ja esteettömyys

## Slide 22: Käyttö2023 prosessi
Uudessa prosessissa pätevät Rakennustiedon ympäristöluokituksen konsultit laadunvalvonnan ytimessä
  Rakennustiedon ympäristöluokituksen konsultti vastaa aineiston laatutarkastuksesta ja kohdekierroksesta
Esiselvitys
Parannukset ja dokumentointi
Kohde-kierros
Laadun-varmennus
Luokitus-hakemus
Luokitus-hakemus
5 vuotta
Tilaaja
Rakennustiedon ympäristöluokituksenkonsultti
Rakennustieto
Kohde-kierros
Laadun-varmennus
Auditointi

## Slide 23: Vastuut ja osapuolet

## Slide 24: Luokitustyöryhmä
Luokitustyöryhmän muodostavat tekniset asiantuntijat ja työryhmän sihteeri.
Tehtävänä on seurata auditoijien työtä ja Rakennustiedon ympäristöluokituksen kehitystarpeita.
Tehtävänä on tarkastaa Rakennustiedon ympäristöluokituksen luokitushakemukset.
Luokitustyöryhmä käsittelee Innovaatiohakemukset ja niiden perusteet.
Käsittelee mahdolliset muut päätöksiin liittyvät asiat.
Luokitustyöryhmä tarkastaa Rakennustiedon ympäristöluokituksen konsulttien hakemukset ja päättää hyväksynnästä.
Luokitustyöryhmän sihteerin tehtävänä on huolehtia puolueettomuuden toteutumisesta sekä hoitaa luokitukseen liittyvät operatiiviset asiat.

## Slide 25: Luokitustyöryhmä - tulkinnat
Selkeisiin tulkintakysymyksiin pyritään vastaamaan riittävän nopeasti, jotta hankekohtaiset tulkinnat eivät jää avoimiksi tai hankaloita prosessia.
Kysymyksessä hyvä esittää seuraavat tiedot:
  Kriteeritunnus ja vaatimusnumero, johon kysymys viittaa
  Prosessin vaihe johon kysymys liittyy
  Haettavan tulkinnan perustelut
  Soveltuvuus
  Kriteeristön soveltuvuus tiettyyn hanketyyppiin käsitellään kuten tulkintakysymykset:
  Hankkeen perustiedot: brm2, hanketyyppi, rakennustyyppi, paikkakunta
Tarkentavat tiedot:
  Tilaryhmien pinta-alat (toimisto, asunto, hygieniatilat, hallitilat, pommisuojat jne.)

## Slide 26: Eri käyttöoikeustasot
SUUNNIT-TELIJA
Rakennustiedon ympäristö-luokituksen konsultti
VALVOJAT
PROJEKTI-PÄÄLLIKKÖ
URAKOITSIJA
ERIKOIS-SUUNNITTELIJA
YRITYKSEN PÄÄKÄYTTÄJÄ
ADMIN (RAKENNUSTIETO)
HANKETASO
KRITEERITASO
PROJEKTI
YRITYS

## Slide 27: Rakennustiedon ympäristöluokituksen konsultti
Rakennustiedon ympäristöluokituksen konsultti (YL-konsultti) voi toimia hankkeissa mm. ympäristökoordinaattorina tai projektipäällikkönä.
Konsultilla on rakennus- ja ympäristöalan tekninen koulutus (vaatimuksena vähintään 3 vuotta alan työkokemusta ja alan AMK-koulutus) sekä selkeä ymmärrys rakennushankkeen elinkaaren aikaisista vaikutuksista ympäristöön, sisäilmaan, prosessiin ja talouteen. Konsultin täytyy tuntea hyvin Rakennustiedon ympäristöluokituksen kriteerit sekä -työkalun toiminta.
Tentti
Erikseen pätevyydet Hanke- ja Käyttö-vaiheelle.

## Slide 28: Hankkeen perustaja
Perustaa hankkeen/rakennuksen YL-työkaluun
Hankkeeseen ryhtyvän pääkäyttäjä tai YL-konsultti
Nimeää hankkeelle vastuullisen projektipäällikön

## Slide 29: Projektipäällikkö
Rakennuttaja/ rakentaja
YL-konsultti
Antaa hanketason käyttöoikeuksia ja kutsuu osapuolia
Hyväksyy hankkeen kriteerit auditoitavaksi
Näkee kaikki kriteerit
Voi tallentaa dokumentteja tai kommentoida
Voi tulostaa raportteja
Voi olla myös valvoja, suunnittelija, urakoitsija

## Slide 30: Suunnittelija
Voi nähdä kaikki kriteerit tai vain rajatun osuuden
Voi tallentaa dokumentteja tai kommentoida oikeuksiensa puitteissa
Myös valvojalla voi olla vain rajatut oikeudet

## Slide 31: Auditoija
Auditoijalla tulee olla riittävä osaaminen ja Rakennustiedon ympäristöluokituksen kriteeristön tuntemus
  Sekä Hanke- että Käyttö-vaiheen YL-konsultin pätevyys
Rakennus- ja ympäristöalan tekninen koulutus (vähintään alan AMK-koulutus sekä 5 vuotta alan työkokemusta) sekä selkeä ymmärrys rakennushankkeen elinkaaren aikaisista vaikutuksista ympäristöön, sisäilmaan, prosessiin ja talouteen.
Auditoijat ovat koulutettuja ja tentin läpi päässeitä sekä luokitustyöryhmän hyväksymiä.
Rakennustieto nimeää auditoijat hankekohtaisesti
Auditoijalla ehdoton vaitiolovelvollisuus liittyen auditoimiinsa hankkeisiin
Auditoijan henkilöllisyys ei näy projektiryhmälle
Puolueettomuus ja riippumattomuus suhteessa hankkeeseen varmennetaan
Auditoijan tehtävänä on tarkastaa hankkeen dokumentaation vastaavuus kriteerien vaatimuksiin.

## Slide 32
Viestintä

## Slide 33: Rakennustiedon ympäristöluokituksesta viestiminen
Hankkeen perustamisen jälkeen
    Hankkeen perustaja/ omistaja voi halutessaan viestiä perustetusta hankkeesta maininnalla : ”Hankkeessa tavoitellaan Rakennustiedon ympäristöluokitusta.”
    Painokelpoinen logo ja muuta materiaalia saatavilla; kysy Rakennustiedon ympäristöluokituksen tuotepäälliköltä.
Luokituksen myöntämisen jälkeen
    Hanke saa sekä luokitustodistuksen että rakennuksen seinään kiinnitettävän lasisen plakaatin.
    Hankkeen tiedot julkaistaan hankkeen luvalla Rakennustiedon ympäristöluokituksen sivustolla.